Zenith 940 S

Automatyczna, wibroprasa krocząca do produkcji wielowarstwowej

Model 940 S

| Multitalent Zenith 940 oferuje spośród znajdujących się na rynku światowym wibropras najszerszą gamę możliwości produkcyjnych. Zenith 940 może być zarówno wykorzystywana jako maszyna uniwersalna, jak również jako maszyna specjalistyczna do specjalnych elementów, a także jako uzupełnienie linii o obiegu zamkniętym - do wyrobu produktów niszowych. Stosując Zenith 940 podejmują Państwo właściwy wybór. Rury do kabli, kręgi do studzienek, betonowe prefabrykaty, a także wysokie wyroby do 1000 mm jak palisady, wykorzystywane w ogrodach i architekturze przestrzennej – wszystko to można wyprodukować na Zenith 940 ekonomicznie i w najwyższej jakości. Elementy małego formatu jak kostka czy bloczki mogą być produkowane wielowarstwowo. Każda warstwa wyrobu jest posypywana piaskiem ( lub alternatywnie pokrywana folią), który oddziela od kolejnej warstwy oraz chroni ją . Dużą zaletą takiego rozwiązania jest, że pakiet gotowego wyrobu należy tylko jeszcze spakować. Odpadają liczne transporty wewnętrzne w trakcie wyrobu jednego pakietu. Znana jakość i bezpieczeństwo maszyn firmy Zenith są gwarancją bezawaryjnego procesu produkcyjnego przy minimalnej konserwacji. Optymalne systemy kontroli i sterowania pozwalają na łatwą obsługę maszyny. |  |
| --- | --- |

Model 940 S – Przykłady wyrobów

Model 940 S  Zalety – krótki opis

| 1 W celu szybkiego i sprawniejszego napełnienia formy można opcjonalnie zainstalować w wózku 1 zasypu hydraulicznie napędzany ruszt. To wyposażenie zalecane jest szczególnie przy produkcji pustaków z cienkimi ściankami. | 2 Kolumny i łożyska prowadzące o dużych średnicach, wspierane przez synchronizację ruchów za pomocą wału synchronizującego / łańcucha, gwarantują równobieżność i bezpieczny ruch formy i stempla. Opcjonalnie możliwy jest cyfrowy pomiar drogi wszystkich głównych ruchów za pomocą enkoderów liniowych. | 3 Główne ruchy maszyny (jazda stołu wibracyjnego, formy, stempla i wózków zasypowych) następują za pomocą siłowników hydraulicznych – w technologii rozwiniętej przez firmę Zenith – które są sterowane zaworami proporcjonalnymi. Wyroby mogą być podczas rozszalowania opuszczane z regulowaną prędkością. Wydatek pomp hydraulicznych został podniesiony na 2 x 20 l/min. |
| --- | --- | --- |
| 4 W celu szybkiej zmiany formy główna płyta stempla może być wyposażona w hydraulicznie uruchamiane urządzenie do szybkiej wymiany. Opcjonalnie można zamontować urządzenie obrotu stempla, które przy produkcji krawężnika w ustawieniu prostopadłym do kierunku produkcji zapewni czyszczenie płytek stempla szczotkami wózków zasypowych. | 5 Obsługa maszyny jest bardzo prosta dzięki dotykowemu panelowi sterowania z menu oraz intuicyjną obsługą. Parametry produkcji dla różnych form i programów produkcyjnych zostają wprowadzane przy pomocy przejrzystych masek menu i zapisywane. Sterownik SPS Siemens zapewnia szybką obróbkę sygnałów w zakresie pracy maszyny. | 6 Produkując bez urządzenia 2 zasypu maszyna może być doposażona w podajnik styropianu, potrzebny do produkcji izolacyjnych bloczków betonowych, a także w obrotową szczotkę w kształcie walca, czyszczącą powierzchnię wyrobów. |

Model 940 S Dane techniczne

| Wyposażenie |  | Produkcja na podłożu betonowym |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie 1 zasypu napełnianie z wózka | 1200 l | Wys. produktu maks. | 1000 mm |
| Urządzenie 1 zasypu napełnianie z transportera | 2000 l | Wys. produktu min. | 250 mm |
| Urządzenie 2 zasypu napełnianie z wózka | 800 l | Ciężar maszyny |  |
| Urządzenie 2 zasypu napełnianie z transportera | 2000 l | Bez formy i urządzenia 2 zasypu | 11.700 kg |
| Wysokość napełnienia maks. – napełnianie z wózka | 2800 mm | Ciężar urządzenia 2 zasypu | 2700 kg |
| Powierzchnia produkcyjna |  | Wymiary maszyny |  |
| Szerokość robocza | 1240 mm | Dł. całkowita maszyny bez urządzenia 2 zasypu | 4400 mm |
| Głębokość robocza maks. przy produkcji na stole wibracyjnym | 1000 mm | Dł. całkowita maszyny z urządzeniem 2 zasypu | 6580 mm |
| Głębokość robocza maks. przy produkcji na podłożu betonowym | 1240 mm | Wys. całkowita maszyny maks. | 3700 mm |
| Wysokości produkcyjne |  | Wys. całkowita maszyny min. (wysokość transportu) | 3240 mm |
| Przy produkcji wielowarstwowej |  | Szer. całkowita maszyny z szafą rozdzielczą | 2540 mm |
| Wys. produktu min. ( na palecie) | 50 mm | Wibratory |  |
| Wys. produktu maks. | 250 mm | Wibratory stołu/siła odśrodkowa maks. | 80 kN |
| Wysokość pakietu maks.(z paletą) + 1 warstwa wyrobu | 640 mm | Wibratory stempla/siła odśrodkowa maks. | 40 kN |
| Produkcja na obniżonym stole na palecie |  | Moce instalacyjne |  |
| Wys. produktu maks. | 600 mm | Moc instalacyjna przy maks. liczbie wibratorów | 48 KW |
| Produkcja na obniżonym stole , zestawianie na podłożu |  |  |  |
| Wys. produktu maks. | 650 mm |  |  |

Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Rysunki maszyn pokazują maszyny stosowane w praktyce. W zależności od przyjętych opcji wyposażenia możliwe są optyczne różnice pomiędzy rysunkiem i właściwym wyglądem maszyny.